## Slide 1
도시사이언스 기초임베디드 3강 :
Super Loop
서울대학교 컴퓨터공학부
실시간유비쿼터스시스템 연구실
이창건 교수

## Slide 2
Loop이란 ?
Loop = 반복 !
무엇을 언제까지 반복할지 지정해주는 프로그래밍 구문

## Slide 3
Loop이란 ?
Loop = 반복 !
무엇을 언제까지 반복할지 지정해주는 프로그래밍 구문
while ( 조건 )
{
루프-바디
}
조건이 참인 동안 루프-바디를 반복해서 수행

## Slide 4
Loop이란 ?
Loop = 반복 !
무엇을 언제까지 반복할지 지정해주는 프로그래밍 구문
while ( 조건 )
{
루프-바디
}
조건이 참인 동안 루프-바디를 반복해서 수행
int i = 0;
while ( i < 10 )
{
stir_soup();
i = i + 1;
}
Quiz. 주방장은 수프를 몇 번 휘저을까요?
 10번 !

## Slide 5
Super Loop이란 ?
Super Loop = 가장 밖에 있는 Loop
while ( 조건0 )  Super Loop
{
while ( 조건1 )
{
루프-바디1
}
while ( 조건2 )
{
루프-바디2
}
}
while ( true )  Super Loop
{
int i = 0, j = 0;
while ( i < 10 )
{
stir_cream_soup();
i = i + 1;
}
while ( j < 20 )
{
stir_stew();
j = j + 1;
}
}

## Slide 6
Super Loop LED 제어
LED를 켜고 끄는 것을 무한 반복하는 프로그램
while ( True )
{
LED 켜기
LED 끄기
}
Super Loop으로 구성된 프로그램을 크로스-컴파일
2강 Boot Sequence

## Slide 7
LED 제어를 위한 도구들
GPIO (General Purpose IO) :
설정에 따라 입력 pin으로도, 출력 pin으로 쓸 수 있는 만능 포트

## Slide 8
LED 제어를 위한 도구들
GPIO (General Purpose IO) :
설정에 따라 입력 pin으로도, 출력 pin으로 쓸 수 있는 만능 포트
보드의 Datasheet를 참고해서 레지스터에 값을 써줘야 하는 복잡한 과정들
미리 만들어 놓았음 !!!

## Slide 9
LED 제어를 위한 도구들
GPIO의 Input 또는 Output 모드를 설정하는 함수
set_GPIO_mode(5, 1);
GPIO05에 연결된 LED를 켜고 끄기 위해 GPIO05를 Output 모드로 설정

## Slide 10
LED 제어를 위한 도구들
GPIO에 값을 쓰는 함수
set_GPIO_mode(5, 1);
GPIO05에 연결된 LED를 켜고 끄기 위해 GPIO05를 Output 모드로 설정
write_GPIO(5, 0);
GPIO05에 연결된 LED를 끄기 위해 GPIO 05에 0을 write
write_GPIO(5, 1);
GPIO05에 연결된 LED를 켜기 위해 GPIO 05에 1을 write

## Slide 11
Raspberry Pi 하드웨어 구성
2, 3단계 Boot-loader 복사
  제공된 SD card를 FAT형식으로 포맷
  제공된 bootcode.bin, start.elf 파일을 SD card에 복사
Kernel.img 만들기 및 복사
  아래와 같이 LED를 제어하는 C-code를 작성하여 크로스-컴파일
    프로그램 시작 시 LED는 켜진 상태
    Super Loop을 통해 LED를 켜고 끄기를 반복
  만들어진 kernel.img 파일을 SD card에 복사
SD card를 Raspberry Pi에 삽입
Raspberry Pi에 전원 인가
Raspberry Pi Super Loop 실습 개요
https://github.com/wonseokdjango/tree/master/DOSEESCIENCE/prac01